## Slide 1
Sistemas de Gestión Energética
PhD. Ing. Juan Carlos Campos Avella

## Slide 2: Contenido
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Evolución de los sistemas de gestión energética
La situación energética actual y el estándar internacional de gestión energética
Los puntos de ruptura del estándar internacional en la gestión energética
Presentación de casos
Conclusiones

## Slide 3: EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
1982 Japón
1985 Korea
1990 Australia
1992
*JIS Z 9211 (1982-02-01) Titled Technical terms used in energy management.
*JIS Z 9212 (1983-01-01) Technical terms used in energy management (2003-05-20).
B 0071 (1985) Titled Technical terms used in energy management (N° 2).
*AS 3595-1990 Energy Management programs – Guidelines for financial evaluation of a project
*AS 3595-1992 Energy Management programs – Guidelines for definition and analysis of energy and cost savings.
1995 Canada
China
2000 EEUU
PLUS 1140:1995 A Voluntary Energy Management Guideline
China Management System for Energy – in development, China Standard Certification Center, China National Institute of Standardization
*GB/T15587:1995 Guides for energy management in industrial enterprise
ANSI/MSE 2000:2005 A Management System for Energy
EEUU
*ANSI 739:1995 IEEE Recommended practice for energy management in industrial and comercial facilities

## Slide 4: EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
2001 Dinamarca
* DS 2403:2001 Energy Management – Specification
* DS/INF 136:2001 Energy Management – Guidance on Energy Management
2003 Suecia
SS 627750:2003 Energy Management Systems Specification
2004 Holanda
Energy Management System Specification With Guidance for Use, June 2004 publication of SenterNovem
2005 Irlanda
* IS 393:2005 Energy Management System – Specification with Guidance for Use
* IS 393:2005 Technical Guideline (December 2006)
2006 Alemania
VDI 4602 Blatt 1:2006-04 Energy Management – Terms, definitions
2007 España
2007: UNE 216301 “Sistema de Gestión Energética”
2009 Reino Unido
BS EN 16001:2009 Energy Management System. Requirements with Guidance for Use
2011 ISO
2019
ISO 50001:2011 Energy Management Systems
ISO 50001:2019 Energy Management Systems

## Slide 5: EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Se observa 6 referentes antes del año 2000 y 7 referentes entre el 2000-2009
Específicos a las condiciones de cada país.
Dirigidos a lograr seguridad energética, Integridad de equipos energéticos, reducción de costos energéticos.
Separación de la gestión energética y los Proyectos de intervención tecnológica.
Intermitentes. Basados en Programas. No incluyen la filosofía de P-H-V-A.
Pre 2000

## Slide 6: SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Transición 1
Transición 2
Carbón-200 años
GN – 60-80 años
Petróleo- 40-50 años
Transiciones energéticas de la humanidad hasta nuestros días
Consumo de energía-crecimiento de la población
Tasa de crecimiento de la población mundial- 1,2% anual
Tasa de crecimiento de la producción mundial-3%
Fuente: World Economic Forum Report.

## Slide 7: SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Emisiones CO2-temperatura media global
77,6% combustibles fósiles
11,3 biomasa
6,6% nuclear
2,3 % hídrica
2,1 % nuevas renovables
Incremento 2°C TMG < 40 años !

## Slide 8: SALIDA A LA SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Agotamiento de fuentes?
Crecimiento de la población?
Hábitos de consumo?
Crecimiento de la producción?
Cambio Climático?
El desafío más importante que enfrenta la humanidad en el siglo XXI es resolver el problema del calentamiento global

## Slide 9: IMPORTANCIA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Las mayores ESPERANZAS de la reducción de emisiones de CO2 están puestas en: la eficiencia energética, la introducción de fuentes renovables y la introducción de fuentes de bajo carbono.
Consumo de: | Produce:
1 KWH Gas Natural | 0.19 kg de CO2
1 KWH de Fuel | 0,27 kg de CO2
1 KWH de Carbón | 0,4 Kg de CO2
(INCLUYE BIOMASA)

## Slide 10: PUNTOS CLAVE DE LA SOLUCIÓN EN LA CADENA ENERGÉTICA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
6%
17%
5 %
53 %
Fuentes
Transformación
Uso Final

## Slide 11: GESTIÓN ENERGÉTICA PARTE IMPORTANTE Y URGENTE EN LA SOLUCIÓN
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Tecnologías de recambio y almacenamiento inteligente.
Tiempo para pasar de tecnologías de alta densidad y bajo costo a baja densidad y alto costo
Alto capital
Desarrollo científico
Año 2050 60-80% renovables?
Fuente: Forecast International Energy Portal
RETOS

## Slide 12: GESTIÓN ENERGÉTICA PARTE IMPORTANTE Y URGENTE EN LA SOLUCIÓN
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
(Descarbonización del sistema energético)
Eficiencia Energética con TI aplicado a la gestión
Cambio de cultura
Medir y controlar la eficiencia
Desarrollo e Introducción de Tecnologías Eficientes
Introducción de Tecnologías de Gestión estándares
Mejorar 20% países vías desarrollo y 6,5% desarrollados
Fuente: Odyssee, Enerdata
RETOS

## Slide 13: 2011. ISO 50.001 TECNOLOGÍA DE GESTIÓN ENERGÉTICA ESTÁNDAR
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Incorpora el consenso de los expertos nacionales.
Marco de medición del desempeño en EE homogéneo y acreditado a nivel internacional.
Involucra todos los procesos que pueden lograr reducir los consumos de forma continua.
Realiza y mantiene un control operacional energético sobre los procesos.
Logra y mantiene competencia del personal para ejecutar los procedimientos que reducen los consumos.

## Slide 14: 2011. ISO 50.001 TECNOLOGÍA DE GESTIÓN ENERGÉTICA ESTÁNDAR
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Alto costo – Auditoria
Inversión parcial. Ahorros
Bajo control
Alto costo de nuevo. Donde esta la ultima auditoria?
Aquí vamos de nuevo!
Reactiva
Predictiva

## Slide 15: MODELO DETALLADO DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50.001:2019
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Liderazgo
Planificación
Apoyo y operación
Evaluación del desempeño
Mejora
P
H
V
A
Alcance del sistema de gestión de la energía
Contexto de la organización
Cuestiones internas y externas
Cuestiones internas y externas
Resultados previstos del SGE

## Slide 16: MODELO DETALLADO DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50.001:2018
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
SGEn
Planear
Hacer
Actuar
Verificar
4.1 Contexto interno y externo
4.2 Necesidades y expectativas partes interesadas
4.3 Alcance SGE
4.4 Implementación procesos SGE
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política Energética
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos, metas y planificación
6.3 Revisión energética
6.4 Indicadores de desempeño energético
6. 5 Línea base energética
6.6 Planificación toma datos energía
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Diseño
8.3 Adquisición
10.1 No Conformidad y Acción Correctiva
10.2 Mejora Continua
9.1.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
9.2 Auditoria interna
9.3 Revisión por la dirección
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evolución del desempeño energético y del SGEn
Gestión
Técnico
Gestión
( Apoyo)
Técnico
( Operación)
Gestión
Gestión
Técnico
(Mejora)
(Evaluación del desempeño)
(Apoyo)
(Operación))
(Contexto)
( Liderazgo)
( Planeación)

## Slide 17: ADOPCIÓN DE ISO 50001 A NIVEL MUNDIAL
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
47 centros de certificación acreditados a nivel mundial
Lugares certificados con ISO 50001 a nivel mundial

## Slide 18: PROGRAMA DE SGE ONUDI
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Operando
South Africa
Moldova
Russia
Turkey
Iran
Malaysia
Thailand
Viet Nam
Philippines
Egypt
Indonesia
Ecuador ( operando en 2016)
Colombia ( operando en 2019)
Operando en 14 paises, actividades de planeación y en curso en más de 30 paises.
Total fondos ONUDI | Total Co-Financiación | Fondos totales
58 Mio US$ | 456 Mio US$ | 514 Mio US$

## Slide 19: PROGRAMA SGE ONUDI-COLOMBIA 2014-2018
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Normativas:
RTC
Certificación SGE
Acreditación ISO 50.001
Diseño de mercado de EE
Capacidades Técnicas:
50 certificados SGE
25 Certificados OSB
25 Certificados OSV
25 Certificados OFM
Transferencia:
150 empresas evaluados ISO 50.001
57 empresas Implementadas
5 Regiones
Sensibilización:
200 gerentes de empresas
75 entidades proveedoras de tecnologías
Financiamiento:
Diseño de esquemas de financiamiento,
Creación cartera de inversiones,
Inventario de OP nacionales

## Slide 20: ALGUNOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE SGE según ISO 50.001 en Colombia
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
AÑO | EMPRESA | RESULTADOS
2007 | BIOFILM | La operación del SGE obtuvo ahorros de energía eléctrica de 5.100 MWh/año, equivalente a 306.000 USD/año sin cambios tecnológicos.
2007 | FRAGRAVE | La implementación del SGE, generó ahorros de 3.300 MWh/año equivalentes a 200.000 USD/año, sin cambio tecnológico.
2007 | CERREJON | El SGE identificó Potencial de Ahorro en energía eléctrica de 10.501 MWh/año, equivalentes a 630.000 USD /año, 5.195 Ton de CO2/año y al 4,3% del consumo, sin cambios tecnológico
2009 | CEMENTOS ARGOS - YUMBO | La implementación del SGE, obtuvo ahorros de 5.358 MWh/año, equivalentes a 4,6% del consumo y 2.679 Ton de CO2/año. Sin cambios tecnológicos.
2010 | ECOPETROL S.A. | El SGE identifico potenciales de ahorro en energía eléctrica en un sector del Poliducto de Transporte de 11 GWh/año, equivalentes a 14 % del consumo promedio. En el área de servicio de vapor para procesos de refinación, se identificó un ahorro equivalente al 35% del consumo promedio.

## Slide 21: RÁPIDA ASIMILACIÓN EMPRESARIAL ISO 50.001 SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA 2011-2016
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Presencia en 97 países
Top 10 Mundial
Alemania 9.024
Reino Unido 2.829
Italia 1.415
China 1.015
Francia 759
India 570
Hungría 546
España 465
República Checa 369
República de China 298

## Slide 22: 10 PRIMEROS SECTORES CERTIFICADOS EN ISO 50.001 A NIVEL MUNDIAL – INFORME “SURVEY 2016” DE ISO
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética

## Slide 23: 10 PRIMEROS PAÍSES CERTIFICADOS EN ISO 50.001 EN IBERIO AMÉRICA – INFORME “SURVEY 2016” DE ISO
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética

## Slide 24: FAMILIA DE NORMAS ISO 50.001 RÁPIDO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN ISO 50.001
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética

## Slide 25: PUNTOS DE RUPTURA DE ISO 50.001
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Gestión del mantenimiento:
Centrada en la disponibilidad no en la eficiencia.
Cambio: Mantenimiento centrado en la eficiencia
Gestión de la producción:
Centrada en los costos, mercado y los tiempos de entrega considerando los consumos energéticos como un gasto.
Cambio: Incorporación de criterios energéticos a la planeación y diseño de la producción. Manejo de indicadores energéticos en áreas productivas.
Gestión de la operación:
Centrada en la continuidad y calidad de la producción no responde por los consumos energéticos.
Cambio: Criterios o ventanas operacionales para parámetros de control de la eficiencia energética.
Gestión de indicadores de eficiencia:
Sin indicadores de eficiencia , erróneamente con índices de consumo. No hay mediciones en áreas claves.
Cambio: Líneas de base energética e indicadores de desempeño en los USE. Seguimiento, medición, análisis on line

## Slide 26: PUNTOS DE RUPTURA DE ISO 50.001
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Gestión de compra equipos:
Centrada en reducir el costo de inversión inicial y tiempos de entrega.
Cambio: evaluar costos de ciclo de vida, uso de nuevas tecnologías eficientes.
Gestión energética:
Buen contrato de energía, diagnósticos energéticos y programas de eficiencia energética.
Cambio: planificación energética, objetivos, presupuesto, metas y planes de acción.
implementación, operación y verificación.
Medición del desempeño on line
Nuevos diseños:
Garantizando los costos presupuestados, la capacidad de producción y el tiempo de entrega.
Cambio: incorporación de criterios de eficiencia y gestión energética en nuevos diseños.

## Slide 27
El esquema indica el estado actual de la gestión energética en las plantas del clúster de acuerdo a la Norma ISO 50.001.
ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA EN UN CLÚSTER DE 10 EMPRESAS RD. 2013
% Cumplimiento Promedio = 12 %

## Slide 28
En el presenta cuadro se muestran los valores totales en términos energéticos y económicos de los potenciales de reducción de los consumos de energía y de las emisiones de dióxido de carbono, de las 10 empresas intervenidas.
RESULTADOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS AL CLUSTER DE 10 EMPRESAS RD. 2013
RESUMEN POR TIPO DE POTENCIAL |  |  |  |  |  |  | 
Energético |  |  | Variabilidad Operacional y Mantenimiento | Gestión de la producción | Ajuste de estándares operacionales | Medidas tecnológicas | TOTAL
AHORRO ENERGÉTICO | Energía Eléctrica | kWh/año | 6.500.128 | 8.360.099 | 1.191.866 | 7.503.220 | 23.555.313
 | Gas Natural | m3/año | - | - | - | 105.473 | 105.473
BENEFICIOS AMBIENTALES | Energía Eléctrica | Ton CO2/año | 1.852 | 2.382 | 340 | 1.890 | 6.463
 | Gas Natural | Ton CO2/año | - | - | - | 209 | 209
 | TOTAL | Ton CO2/año | 1.852 | 2.382 | 340 | 2.099 | 6.673
REDUCCIÓN DE COSTOS | Energía Eléctrica | USD/año | USD 1.125.560 | USD 1.381.191 | USD 192.611 | USD 1.187.226 | USD 3.886.588
 | Gas Natural | USD/año | - | - | - | USD 78.050 | USD 78.050
 | TOTAL | USD/año | USD 1.125.560 | USD 1.381.191 | USD 192.611 | USD 1.265.276 | USD 3.964.638
RESUMEN TOTAL |  |  | 
CONSUMO TOTAL | Energía Eléctrica | kWh/año | 90.728.938
 | Gas Natural | m3/año | 2.488.800
% AHORRO TOTAL | Energía Eléctrica | kWh/año | 25,96%
 | Gas Natural | m3/año | 4,24%
INVERSIONES TOTALES | Energía Eléctrica | USD/año | USD 1.007.559
 | Gas Natural | USD/año | USD 11.000
RECUPERACIÓN INVERSIÓN (PRI) | Energía Eléctrica | meses | 3
 | Gas Natural | meses | 2

## Slide 29: CÓMO LO HACE?
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
USE
MEDICIÓN
VARIABLES SIGNIFICATIVAS
OPM
LB,LM,
POTENCIALES
IDM
CRITERIOS OPERACIONALES
CONTROL OPERACIONAL
EMISIONES GEI,
SEGURIDAD ENERGÉTICA, CONSUMOS,COSTOS, COMPETITIVIDAD

## Slide 30: CASO CONTROL OPERACIONAL DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética

## Slide 31: METODOLOGÍA DEL CONTROL OPERACIONAL DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Proceso
Medición
Evaluación
Actuación
Medición: Consumo de energia y variables de control operacional
Evaluación: Comparación del consumo de energia real con el consumo de energia base. Desviación?
Actuación: En caso de desviación corregir la variable de operación controlable. Verificar resultado.

## Slide 32: METODOLOGÍA DEL CONTROL OPERACIONAL DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Identificar variables de control
Identificar ventanas operacionales de las variables
Establecer modelos base o referencias de la demanda de energía
Analizar desviaciones de la demanda y sus causas.
Uso de analítica descriptiva para:

## Slide 33: CASO HORNO DE REFINERÍA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
El horno de mayor consumo es el horno atmosférico, ubicado en la unidad de Destilación Atmosférica .
En el proceso de revisión energética, se identificó una alta variabilidad del consumo de combustible del horno, para iguales valores de carga suministrada al horno, en barriles de petróleo día
Esta variabilidad ocurre a cualquier nivel de carga del horno.
Su valor promedio fue del 20% del consumo promedio del horno.
Esto puede producir sobreconsumos diarios de energía de hasta 800 MMBTU/día, equivalentes a 233.600 MMBTU/año y USD 1.168.000/año.

## Slide 34: CASO HORNO DE REFINERÍA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
VARIABLES OPERATIVAS HORNO | DISEÑO
Capacidad (BPD) | 147.7
Duty absorbido (MM BTU/h) | 206.01
Poder Calorífico gas combustible (BTU/ft3) | 950
Temperatura de entrada (°F) | 592.1
Temperatura de salida (°F) | 705.8
Tiro en zona de choque (in de H2O) | -0.1
Residual de Oxigeno (%) | 3,00
Temperatura de gases de combustión (°F) | 353
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
70000
80000
90000
140000
150000
160000
Consumo de gas MMBTU/Día
100000 110000 120000 130000
Barriles de petróleo/día (BPD)
Relación consumo de gas y Producción del Horno

## Slide 35: VARIABLES MEDIDAS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL HORNO PARA IGUALES VALORES DE CARGA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
La tabla muestra el valor promedio operativo de las variables y su desviación estándar (grado de dispersión con respecto al valor promedio), para los datos operacionales, con consumos por encima y por debajo del promedio.
La diferencia entre la variabilidad ( desviación estándar) de los parámetros para las operaciones por encima del valor promedio de consumo y por debajo es muy significativa, lo que indicaría una posible causa de la reducción del consumo de energía del horno para procesar iguales cantidades de crudo.
Significativas

## Slide 36: VALIDACIÓN MEDIANTE P-VALUE DE LAS VARIABLES MEDIDAS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL HORNO PARA IGUALES VALORES DE CARGA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple | 0,983273807
Coeficiente de determinación R^2 | 0,96682738
R^2 ajustado | 0,965296336
Error típico | 147,244725
Observaciones 137
ANÁLISIS DE VARIANZA
Suma de Grados de libertad cuadrados
Promedio de los
cuadrados F Valor crítico de F
13691176,23 631,482428 1,46698E-93
21681,00903
Regresión Residuos Total
6 82147057,4
130 2818531,17
136 84965588,5
Coeficientes
Error típico
Estadístico t
Probabilidad
Inferior 95%
Superior 95%
Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción | -6617,647389 | 1190,09617 | -5,56059884 | 1,46572E-07 | -8972,110335 | -4263,184443 | -8972,110335 | -4263,184443
Variable X 1 | 30,29671382 | 0,96223899 | 31,4856434 | 1,10588E-62 | 28,39303905 | 32,20038859 | 28,39303905 | 32,20038859
Variable X 2 | 2,558405387 | 0,29006105 | 8,820230655 | 6,48594E-15 | 1,984554284 | 3,132256489 | 1,984554284 | 3,132256489
Variable X 3 | -24,85270392 | 1,80442078 | -13,77323085 | 3,57374E-27 | -28,42253462 | -21,28287321 | -28,42253462 | -21,28287321
Variable X 4 | 27,30070355 | 1,99249944 | 13,70173715 | 5,34565E-27 | 23,3587817 | 31,24262539 | 23,3587817 | 31,24262539
Variable X 5 | -854,0452022 | 275,096784 | -3,104526303 | 0,002339499 | -1398,291289 | -309,7991148 | -1398,291289 | -309,7991148
Variable X 6 | 35,91199222 | 18,2271129 | 1,97025126 | 0,050934881 | -0,148170845 | 71,97215528 | -0,148170845 | 71,97215528
  X1 Carga al horno
  X2 Poder calorífico inferior del gas combustible X3 Temperatura de entrada del horno
  X4 Temperatura de salida del horno X5 Tiro del horno
  X6 Oxígeno en exceso
  X7 Grados API de la carga
Todas <= 0,05 excepto grados API

## Slide 37: VALIDACIÓN MEDIANTE P-VALUE DE LAS VARIABLES MEDIDAS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL HORNO PARA IGUALES VALORES DE CARGA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
X2 | Poder calorífico Gas combustible (BTU/PC)
X3 | Temperatura entrada del horno (°F)
X4 | Temperatura salida del horno (°F)
X5 | Tiro (in H2O)
X6 | Residual de Oxigeno (%)
Variables controlables
Variables productivas
X1 | Carga a la Unidad de Crudo (BPD)
Aplicando la herramienta p-value se determino que la variación de los grados API de la carga no influyen en la variación del consumo de energia del horno, sin embargo, el resto de las variables si muestran influencia significativa. El 96,5% de las variaciones del consumo dependen de ellas
E= 30,29*X1 +2,55*X2-24,85*X3+27,3*X4-854,045*X5+35,911*X6 –6617,64 + 147,24
R2 = 96,5%
Hay un 3,5% de variación por
otras variables no conocidas.

## Slide 38: HORNO DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Línea base:
ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN | 
Coeficiente de correlación múltiple | 0,9
Coeficiente de determinación R^2 | 0,83
R^2 ajustado | 0,83
Error típico (MMBTU/día) | 323,8
Nivel de significación | 95%
Valor critico de F | 2,23 E-54
E= 29,229*P + 446,85 [MMBTU/d]
P: BPD. Variable no controlable

## Slide 39: RANGOS RECOMENDADOS PARA VARIABLES OPERATIVAS SIGNIFICATIVAS
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Variable operacional | Ventana operacional | 1 sigma | Diseño | Operación | Recomendación
PCI (Btu/ft3) | Límite Inferior | 879,94 | 898 | 780 | 898 - 963,5 Btu/pie3
 | Límite Superior | 963,5 | 1045 | 1100 | 
T entrada (°F) | Límite Inferior | 582,51 | 597 | 584 | 585 – 597 °F
 | Límite Superior | 596,69 |  |  | 
T salida (°F) | Límite Inferior | 673,86 | 700 | 680 | 675 -689 °F
 | Límite Superior | 689,12 |  |  | 
Tiro (in H2O) | Límite Inferior | -0,39 | -0,1 | -0,3 | Tiro -0,1 in H2O y Máx. -0,39
 | Límite Superior | -0,27 |  |  | 
Oxigeno (%) | Límite Inferior | 2,67 | 3 | 3 y 6% | entre 2,77% ( a altas cargas) y máximo 4,38%
 | Límite Superior | 5,03 |  |  | 

## Slide 40: DATOS OPERACIONALES DURANTE EL PROTOCOLO DE PRUEBAS CON VALORES RECOMENDADOS
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
 | DATOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DENTRO DE LOS RANGOS DE VALORES RECOMENDADOS |  |  |  |  |  | 
Dia | Consumo (MMBTU/día) | Carga (KBPD) | PCI 898 - 963,5 Btu/pie3 | T in 585 – 597 °F | T out 675 -689 °F | Tiro -0,1+0,39 pulg H2O | % exceso de O2 2,77- 4,38%
1 | 4464,72 | 134,88 | 945,07 | 588,95 | 676,70 | -0,37 | 3,84
2 | 4224,32 | 135,07 | 945,32 | 592,45 | 678,16 | -0,39 | 4,04
3 | 3443,19 | 118,84 | 900,31 | 594,15 | 679,69 | -0,37 | 4,38
4 | 3460,51 | 110,89 | 898,44 | 596,61 | 686,59 | -0,35 | 4,27
5 | 3318,22 | 102,84 | 923,72 | 593,43 | 688,73 | -0,35 | 3,16
6 | 3292,85 | 101,28 | 912,72 | 587,11 | 676,74 | -0,37 | 3,43
7 | 4679,92 | 150,77 | 941,88 | 587,01 | 679,93 | -0,29 | 2,79
8 | 4591,65 | 150,63 | 931,23 | 587,82 | 680,17 | -0,30 | 2,85
9 | 4451,69 | 149,81 | 894,59 | 585,96 | 680,24 | -0,31 | 2,77
10 | 4336,28 | 149,35 | 890,24 | 584,70 | 679,46 | -0,35 | 2,84
11 | 4182,17 | 141,54 | 929,22 | 588,12 | 679,29 | -0,31 | 2,83
12 | 3516,89 | 126,18 | 934,85 | 591,54 | 677,41 | -0,29 | 2,80
13 | 2937,11 | 105,41 | 928,99 | 588,74 | 675,58 | -0,35 | 3,41
14 | 3085,29 | 107,06 | 896,30 | 589,29 | 675,12 | -0,31 | 3,95
15 | 3178,73 | 107,93 | 950,41 | 591,25 | 676,00 | -0,30 | 3,94
16 | 2912,52 | 100,41 | 883,36 | 594,65 | 678,70 | -0,29 | 3,66

## Slide 41: RESULTADOS
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Chart: Días
 | 75.4347 | -95.1374 | -572.3355 | -800.0121 | -934.4123 | -1048.8307 | -1222.5682 | -1480.6306 | -1854.5742 | -2330.4631 | -2732.3413 | -3350.2885 | -3940.9722 | -4431.9136 | -4854.71 | -5323.9454
ENERGIA REAL | CARGA | ENERGIA LB | EA – ET | SUMA ACUMULATIVA | PORCENTAJE DE AHORRO
4464,72365 | 134,88 | 4389,29 | 75,43 | 75,43 | 
4224,31679 | 135,07 | 4394,89 | -170,57 | -95,14 | -3,88%
3443,18876 | 118,84 | 3920,39 | -477,2 | -572,34 | -12,17%
3460,51455 | 110,89 | 3688,19 | -227,68 | -800,01 | -6,17%
3318,22285 | 102,84 | 3452,62 | -134,4 | -934,41 | -3,89%
3292,84911 | 101,28 | 3407,27 | -114,42 | -1048,83 | -3,36%
4679,91865 | 150,77 | 4853,66 | -173,74 | -1222,57 | -3,58%
4591,65461 | 150,63 | 4849,72 | -258,06 | -1480,63 | -5,32%
4451,68963 | 149,81 | 4825,63 | -373,94 | -1854,57 | -7,75%
4336,28231 | 149,35 | 4812,17 | -475,89 | -2330,46 | -9,89%
4182,16906 | 141,54 | 4584,05 | -401,88 | -2732,34 | -8,77%
3516,88802 | 126,18 | 4134,84 | -617,95 | -3350,29 | -14,94%
2937,11374 | 105,41 | 3527,8 | -590,68 | -3940,97 | -16,74%
3085,2912 | 107,06 | 3576,23 | -490,94 | -4431,91 | -13,73%
3178,73015 | 107,93 | 3601,53 | -422,8 | -4854,71 | -11,74%
2912,5192 | 100,41 | 3381,75 | -469,24 | -5323,95 | -13,88%
La operación produjo en promedio un 8% del consumo de energía del horno equivalentes a 721.824 USD/año

## Slide 42: CASO ESTACIÓN DE BOMBEO DE CRUDO DE PETRÓLEO Control operacional del desempeño y seguimiento de variables operacionales
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética

## Slide 43: ESTACIÓN DE BOMBEO DE CRUDO DE PETRÓLEO
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Operaron con 2 bombas y bajo flujo
corregido
Operación con 3 bombas
corregido
Operaron con 2 bombas y bajo flujo
Operación con 3 bombas
corregido
Ejemplo
Control
Operacional
de una
Estación
Cumpliendo criterios

## Slide 44: CASO ESTACIÓN DE LEVANTAMIENTO MECÁNICA DE CRUDO EN CAMPO PETROLERO
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética

## Slide 45: ESTACIÓN DE LEVANTAMIENTO MECÁNICA DE CRUDO EN CAMPO PETROLERO
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Se observa que a partir de que se logra que el llenado de la bomba toma valores superiores al 40% se producen ahorros cercanos a 400 KWH.

## Slide 46: ISO 50.001 - ANALÍTICA DESCRIPTIVA – BIGDATA – IoT
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Hoy este control se realiza de forma manual por el operador o los supervisores.
En las grandes empresas este control ya comienza a ser realizado on line desde una sala de control utilizando las tecnologías de la comunicación y la información modernas.

## Slide 47
SISTEMA INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO
TABLERO Y ÁRBOL DE INDICADORES

## Slide 48
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Radicación de patentes de invención nacional
Publicada en la Gaceta de la Propiedad industrial Nro. 816 del 31 de enero de 2018,
Se están desarrollando dispositivos para que basados en esta filosofía los equipos podrán auto controlar sus variables de control significativas sin la intervención del operador usando esta tecnología de control operacional

## Slide 49: CONCLUSIONES
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Los sistemas de gestión energética han evolucionado de Programas de reducción de costos energéticos a sistemas de mejora continua incorporados a la gestión organizacional de las empresas que conducen a mayor seguridad energética del proceso productivo, reducción de emisiones de GEI en la fuente, incremento de la cultura operacional y productiva y de la competitividad.
La eficiencia energética es responsable de lograr el 53% de la reducción de emisiones de GEI requerida para lograr el objetivo de no superar el incremento de 1,5°C de la temperatura media global en el año 2050. Esto hace que la gestión energética se transforme de una estrategia local a una estrategia global exigida y apoyada desde ese nivel en la gestión empresarial.

## Slide 50: CONCLUSIONES
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
El cambio de cultura energética hacia el uso inteligente de la energía es fundamental para lograr el objetivo de elevar la eficiencia energética. Esta se da con conocimiento y aplicación de herramientas novedosas de gestión, como el estándar internacional de gestión energética ISO 50.001, utilizando el marco de desarrollo de las tecnologías de la información, la analítica descriptiva y el desarrollo de los equipos de medición y control.
América Latina y el Caribe cuentan con un gran potencial para la implementación de las nuevas tecnologías de gestión energética, por ser tecnologías de bajo costo, impacto inmediato y de rápida implementación en pequeñas y medianas empresas.

## Slide 51
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
Muchas Gracias !
Juan Carlos Campos Avella
Cel. 3157478909 Tel. Ofic. (5) 3306262
jcampos@e2energiaeficiente.com
Barranquilla, Colombia